## Slide 1
课时2 电学实验与创新
第一部分 专题八 实验技能与创新
沈惠梁

## Slide 2
高考领航
自主探究 明确考向
01

## Slide 3
考向一 测电阻丝的电阻率
1.(2019·江苏卷·11)某同学测量一段长度已知的电阻丝的电阻率.实验操作如下：
(1)螺旋测微器如图1所示.在测量电阻丝直径时，先将电
阻丝轻轻地夹在测砧与测微螺杆之间，再旋动______
(选填“A”“B”或“C”)，直到听见“喀喀”的声音，
以保证压力适当，同时防止螺旋测微器的损坏.
1
2
3
图1
解析 A起固定作用，便于读数；B为粗调，调节B使电阻丝与测微螺杆、测砧刚好接触；然后调节C，C起微调作用.
C

## Slide 4
(2)选择电阻丝的________(选填“同一”或“不同”)位置进行多次测量，取其平均值作为电阻丝的直径.
1
2
3
不同
解析 电阻丝电阻R＝ ，测量一段电阻丝的电阻，S为这段电阻丝的横截面积，而不是某位置处的横截面积，故应在不同位置进行多次测量，取平均值作为电阻丝的直径以减小误差.

## Slide 5
(3)图2甲中Rx为待测电阻丝.请用笔画线代替导线，将滑动变阻器接入图乙实物电路中的正确位置.
1
2
3
答案 如图所示
图2

## Slide 6
(4)为测量Rx，利用图甲所示的电路，调节滑动变阻器测得5组电压U1和电流I1的值，作出的U1－I1关系图象如图3所示.接着，将电压表改接在a、b两端，测得5组电压U2和电流I2的值，数据见下表：
1
2
3
图3
U2/V | 0.50 | 1.02 | 1.54 | 2.05 | 2.55
I2/mA | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0
请根据表中的数据，在图3方格纸上作出U2－I2图象.
答案 如图所示

## Slide 7
解析 把U2和I2的数据在方格纸中描点，用过原点的直线把它们连在一起，让尽可能多的点在直线上.
1
2
3

## Slide 8
(5)由此，可求得电阻丝的Rx＝____________________Ω.根据电阻定律可得到电阻丝的电阻率.
1
2
3
23.5(23.0～24.0均可)
解析 结合题图中图线的斜率可知R0＋Rx＋RA＝49.0 Ω，R0＋RA＝25.5 Ω，解得Rx＝23.5 Ω.

## Slide 9
知识整合
回忆知识 构建体系
02

## Slide 10
1.实物连线的基本方法
先图后物、由正到负；先串后并，先主后次；接线到位、不可交叉.
(1)分析各元件的连接方式和控制电路的方式.
(2)画出实验电路图.
(3)画线连接各元件，一般先从电源正极开始，到开关再到滑动变阻器等，按顺序以单线连接的方式将干路中要串联的元件依次串联起来，然后再将要并联的元件并联到电路中.
(4)电压表应并联在电路中，电流表应串联在电路中，且电流应由 接线柱流入、
接线柱流出.
(5)滑动变阻器的触头位置应保证电路中用电器的安全，即保证电路中流过的电流
或加在用电器两端的电压 .
正
负
最小
最小

## Slide 11
2.测量电路的选择
当Rx≫RA时用电流表的 ，如图9甲，当Rx≪RV时用电流表的 ，如图乙.
外接法
内接法
图9

## Slide 12
3.控制电路的选择
(1)当被测电阻的阻值Rx远大于滑动变阻器的总电阻R时，须用 电路.
(2)当要求被测电阻上的电压或电流变化范围较大，且从零开始连续可调时，须用
电路.
(3)当被测电阻的阻值Rx小于滑动变阻器的总电阻R或相差不多，并且电压表、电流表示数变化不要求从零调节时，可采用 接法.
(4)两种电路均可使用的情况下，应优先采用 接法，因为 接法消耗功率较小.
4.滑动变阻器的选择
(1)当采用分压式接法时，一般应选用最大阻值较小，而额定电流较大的滑动变阻器.
(2)当采用限流式接法时，一般应选用最大阻值比待测电阻稍大或差不多的滑动变阻器.
分压式
分压式
限流式
限流式
限流式

## Slide 13
能力提升
精讲精练 重点突破
03
高考题型1 电学基本仪器的使用与读数
高考题型2 以测电阻为核心的实验
高考题型3 以测电动势为核心的实验
高考题型4 电学创新拓展实验

## Slide 14
高考题型2 以测电阻为核心的实验
实验题5年2考
1.最常用的测量电阻方法
(1)伏安法：有电压表、电流表且电表量程恰当时选择“伏安法”.
(2)安安法：电压表不能用或没有电压表的情形下，若知道电流表内阻，可以将电流表当作电压表使用，即选择“安安法”.
(3)伏伏法：电流表不能用或没有电流表的情况下，若知道电压表内阻，可以将电压表当作电流表使用，即选择“伏伏法”.
(4)伏安加R法：在运用伏安法测电阻时，由于电压表或电流表的量程太小或太大，为了满足安全、精确的要求，需加保护电阻，“伏安加R法”又叫做“加保护电阻法”.
注意：电表的“三用”：如果知道电表的内阻，电流表、电压表就既可以测电流，也可以测电压，还可以作为定值电阻来用，即“一表三用”.

## Slide 15
例2 (2019·南通泰扬徐淮宿连七市二模)描绘某电学元件伏安特性曲线，提供实验器材如下：
A.待测元件(额定电压为5 V，额定功率为2.5 W)；
B.电流表A(0.6 A，内阻约0.5 Ω)；
C.电压表V(3 V，内阻约3 kΩ)；
D.电阻箱R(0～9 999 Ω)；
E.滑动变阻器(0～20 Ω)；
F.滑动变阻器(0～1 kΩ)；
G.电池(6 V)；
H.开关，导线若干.

## Slide 16
(1)为扩大电压表量程，首先采用如图16甲所示电路测定电压表内阻，实验操作过程如下：
图16

## Slide 17
Ⅰ.根据图甲电路，正确操作，完成了实验电路连接.
Ⅱ.闭合开关S，调节变阻器R1的滑片P至某一位置，然后调节电阻箱，读出此时电阻箱阻值R及对应电压表示数U.保持滑片P位置不变，改变电阻箱阻值，读出多组(U，R)数据.
Ⅲ.以 为纵轴，R为横轴，作 －R图线如图乙所示.
①实验中滑动变阻器R1应选择_____(填写器材前序号).
E
解析 本实验中要保持R1接入电路的阻值不变，无论怎样调节电阻箱R的阻值，并联部分的电压变化较小，则要求滑动变阻器的阻值应该较小，故实验中滑动变阻器R1应选择E；

## Slide 18
②实验过程中，电阻箱取值为R＝3 200 Ω时，电压表的表头指针如图丙所示，则读数U＝________.接着，为使电压表示数增大到接近满偏，电阻箱取值范围应在2 kΩ到3 kΩ之间，调节电阻箱正确的操作是：保持“×1 000”挡
旋钮不动，将“×100”挡旋钮拨到____(选填“0”或“9”)
位置，再将“×1 000”挡旋钮拨到____位置，然后调节电阻
箱阻值为适当值.
2.50 V
解析 实验过程中，电阻箱取值为R＝3 200 Ω时，电压表的表头指针如题图丙所示，则根据指针的位置可得电压表的读数U＝2.50 V；
为使电压表示数增大到接近满偏，电阻箱取值范围应在2 kΩ到3 kΩ之间，调节电阻箱正确的操作是：保持“×1 000”挡旋钮不动，将“×100”挡旋钮拨到9位置，再将“×1 000”挡旋钮拨到2位置，然后调节电阻箱阻值为适当值即可.
9
2

## Slide 19
③图乙中，直线的纵截距为a，斜率为k，则电压表内阻RV＝____.

## Slide 20
(2)请用笔画线代替导线，在图丁中将描绘该电学元件伏安特性曲线的实物电路图连接完整.
答案 见解析图
解析 要描绘该电学元件伏安特性曲线，滑动变阻器采用分压式接法，电流表外接，实物电路图如图所示.

## Slide 21
例3 (2019·如皋市期末)有一根细长的空心金属管线样品，长为60 m，电阻约4 Ω，横截面如图17甲所示.
(1)用螺旋测微器测量金属管线的外径，示数如图乙所示，则所测外径为________ mm.
1.125
图17
解析 金属管线的外径d＝1 mm＋12.5×0.01 mm＝1.125 mm

## Slide 22
(2)现有如下器材：
A.电流表A1(量程0～3 A，内阻为3 Ω)
B.电流表A2(量程0～0.6 A，内阻为1 Ω)
C.电压表V1(量程0～15 V，内阻约为15 kΩ)
D.电压表V2(量程0～3 V，内阻约为3 kΩ)
E.滑动变阻器R1(1 750 Ω，0.3 A)
F.滑动变阻器R2(25 Ω，0.6 A)
G.电源E(3 V，内阻很小可忽略)
H.开关一个，带夹子的导线若干
要用伏安法较精确测量空心金属管线样品的阻值，电流表应选_____，滑动变阻器应选_____.(均填序号字母)
B
F

## Slide 23
解析 电源E(3 V，内阻很小可忽略)、样品电阻约4 Ω、电流表A1(量程0～3 A，内阻为3 Ω)、电流表A2(量程0～0.6 A，内阻为1 Ω)，可得流过样品的最大电流I≤
＝0.6 A，则电流表选择电流表A2(量程0～0.6 A，内阻为1 Ω)，即电流表应
选B.
滑动变阻器R1(1 750 Ω，0.3 A)、滑动变阻器R2(25 Ω，0.6 A)，两滑动变阻器的最大电阻均大于样品的电阻，滑动变阻器R2(25 Ω，0.6 A)允许通过的最大电流为0.6 A；为便于调节且保证电路安全，应选择滑动变阻器R2(25 Ω，0.6 A)，即滑动变阻器应选F.

## Slide 24
(3)实验中记录电压表的示数和对应电流表的示数，作出的U－I图象如图丙所示，请用笔画线代替导线将图丁所示的实物电路图连接完整.
答案 见解析图

## Slide 25
解析 电源E(3 V，内阻很小可忽略)，则电压表选电压表V2(量程0～3 V，内阻约为3 kΩ).
滑动变阻器R2(25 Ω，0.6 A)的最大电阻大于样品的电阻，则滑动变阻器采用限流式接法.
实验电路连接如图：

## Slide 26
(4)实验测得该金属管线的电阻为_____ Ω，若金属管线的电阻率为1.0×10－8 Ω·m，则管线中空部分横截面积为__________ m2.(结果保留两位有效数字)
解析 由题中所给的点作图
4.5
8.6×10－7

## Slide 27
例4 (2019·苏北三市期末)某同学用图18甲所示电路来测绘小灯泡的伏安特性曲线，器材如下：
A.小灯泡(额定电压2.5 V，额定电流0.25 A)；
B.电流表(0～0.6 A)；
C.电压表(0～3 V)；
D.滑动变阻器R1(0～10 Ω)；
E.滑动变阻器R2(0～1 000 Ω)；
F.干电池(电动势为1.5 V)两节；
G.开关，导线若干.
图18
(1)滑动变阻器应选_____(选填器材前的序号).
D

## Slide 29
(2)实验中得到的数据如下表所示，根据表中数据在图乙中作出小灯泡的U－I图象，由图象可知小灯泡的电阻随温度的升高而________(选填“增大”“减小”或“不变”).
U/V | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 2.20
I/A | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.218 | 0.22
答案 见解析图
解析 通过描点、画线，则小灯泡的U－I图象如图所示：
则由图可知：随着电流的增大即随着温度的升高小灯泡的电阻增大；
增大

## Slide 30
(3)某同学用一节干电池与阻值为5 Ω的电阻R、小灯泡及电压表连接成图丙所示电路，测得电压表读数为0.8 V，结合图乙中图象求得小灯泡实际消耗的功率为______ W，干电池内阻为_______ Ω.(结果均保留两位有效数字)
0.10
0.38

## Slide 31
解析 当电压表读数为U′＝0.8 V时，则通过小灯泡的电流约为I′＝0.13 A，则根据功率的公式可以知道小灯泡实际消耗的功率为：P＝U′I′＝0.8×0.13 W≈0.10 W；
代入数据可以得到：r≈0.38 Ω.

## Slide 32
高考题型3 以测电动势为核心的实验
实验题5年2考
1.测量电源电动势和内阻的三个常用方案
方案 | 伏安法 |  | 伏阻法 | 安阻法
原理 | E＝U＋Ir |  |  | E＝IR＋Ir
原理图 |  |  |  | 
关系式 | U＝E－Ir |  |  | 

## Slide 33
图象 | 纵轴截距：E 斜率的绝对值：r |  |  | 
误差分析 | E测<E真 r测<r真 | E测＝E真 r测>r真 | E测<E真 r测<r真 | E测＝E真 r测>r真
任何一种实验方法都要紧扣闭合电路欧姆定律E＝U＋Ir.注意U、I是如何测量或得出的，明确变量与恒量，找到函数关系，化曲为直，获得直线方程.

## Slide 34
2.定值电阻的三种作用

## Slide 35
例5 (2019·常州市期末)某同学连接了一个如图19所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势E和内阻r，R为电阻箱，V为电压表，开关S.
图19
(1)该同学连接的实验电路中有一处错误，请用笔在该处打上“×”，并用笔画线代替导线，进行正确的连接.
解析 伏阻法测量电池组的电动势和内阻，开关控制所有的用电器，则电压表要受开关的控制，改正如图所示：
答案

## Slide 36
(2)开关闭合前，电阻箱R的阻值应调至_______(选填“零”或“较大”).
较大
解析 闭合开关时要保证电路的安全，若电阻箱调为零，电源被短路，电流过大，故为了安全将变阻箱调为较大的阻值.

## Slide 37
(3)将开关S闭合，改变电阻箱的阻值，测出几组U及R的数据，作出 的图线如图20所示，则内阻r＝______ Ω，电动势E＝______ V(结果均保留两位有效数字).
1.0
图20
3.3

## Slide 38
(4)如果电压表影响不可忽略，通过分析判断该实验测得的电源电动势将______(选填“偏大”“不变”或“偏小”).
偏小
解析 伏阻法由于电压表的分流而导致干路电流示数偏小，但电压表是准确的，故图象比真实图象要向上偏，同时当电路短路时，电压表的分流是可以忽略的，故短路电流是准确的，故图象与横轴的交点不变，所以电动势的测量值小于真实值.