## Slide 1
一、长度和时间的测量
zxxkw
学.科.网

## Slide 2
长度的单位及测量
活动 5.1 比较课桌的长、宽、高
1.请你目测一下课桌的长、宽、高,比较它们的
长度。
2.不用尺，你如何证实自己目测的结果？写出
你的做法。
 | 课桌长 | 课桌宽 | 课桌高
目测结果 |  |  | 
取一根线，使其与课桌的长等长，以此作为标准与课桌的宽、高
进行比较；用课本的宽度作为标准，测出课桌的长、宽、
高各是选定标准的几倍等等。

## Slide 3
想一想：对比目测和实际测量的结果，你有哪些想法？
事实表明，单凭感觉器官直接判断并不完全可靠。为了提高判断的可靠性和准确性，就必须借助于仪器来进行测量。
方法: 测量就是将待测的量与一个公认的标准量进行比较。这个标准量就称为单位。
方法
zxxkw

## Slide 4
（1）长度的国际单位是米，符号m。
（2）其它常用的长度单位及符号。
千米、分米、厘米、毫米、微米、纳米
km dm cm mm µm nm
长度的单位
学.科.网

## Slide 5
1dm＝0.1m=10-1m
1km＝1000m=103m
1cm＝0.01m=10-2m
1mm＝0.001m=10-3m
1µm＝0.000001m=10-6m
1nm＝0.000000001m=10-9m
常用长度单位之间的换算
zxxkw

## Slide 6
单位换算的格式
500m=_______ µm
500m= 500×106 µm= 5×108 µm
42cm=_______nm
42cm= 42×107 nm= 4.2×108 nm

## Slide 7
原 子 直 径 10-10米
m

## Slide 8
人 头 发 的 直 径10-4米
m

## Slide 9
哈雷彗星彗尾的长度1012米
m

## Slide 10
病 毒 直 径10-7米
m

## Slide 11
地 球 赤 道 周 长107米
m

## Slide 12
可观测到的宇宙距离1027米
m

## Slide 13
1、长度测量是最基本的测量。
2、刻度尺是测量长度的基本工具。
活动 5．2 观察刻度尺

## Slide 14
认清刻度尺的单位、零刻度线的位置、量程、分度值.
会认:
3、正确使用刻度尺
单位
零刻度线
量程
分度值

## Slide 15
会放：
刻度尺的“0”刻度线与被测物体的一端对齐;使刻度尺有刻度的边贴紧待测物体，与所测长度平行，不能倾斜。

## Slide 16
会看：
视线与刻度尺尺面垂直。
×
√

## Slide 17
会读：
２.７８cm
读数时，要估读到分度值的下一位.

## Slide 18
会记：
记录的测量结果应由准确值、估读值和单位组成。
２.７８cm

## Slide 19
2.4
4.木块A的长度是_________ 厘米
练 习

## Slide 20
活动 用刻度尺测量物理课本的长和宽
做一做：
信息快递：在测量时要进行估读，估读有时偏大，有时偏小，这时就会产生误差。多次测量取平均值，可以减小误差。还可以采用更精密的仪器。

## Slide 21
活动 5．3 用刻度尺测量纸张的厚度
想一想：如何测出一张纸的厚度？与同学交 流，确定自己的方案。
做一做：把测量值填入课本的表格中
实验序号 | 整本书的厚度∕mm | 书中纸的张数n | 一张纸的厚度∕mm | 平均值∕mm
① |  |  |  | 
② |  |  |  | 
③ |  |  |  | 

## Slide 22
1min＝60s
1h＝60min
四、时间的单位及测量
1、时间的国际单位是秒，符号s
2、时间单位的换算

## Slide 23
活动 5．4 学会使用秒表
取一块秒表，仔细观察：
1.大表盘指针运动一周所表示的时间是 ，大表盘的分度值是 。
2.小表盘指针运动一周所表示的时间是 ，小表盘的分度值是 。

## Slide 24
测量长度的特殊方法
（1）辅助工具法
适于测圆、圆柱体的直径和圆锥体的高

## Slide 25
1、测较短的曲线，例如地图册上的铁路线长
2、测较长的曲线例如运动场的跑道
（2）化曲为直

## Slide 26
测纸的厚，细丝直径
（3）以多测少法