## Slide 1
从生活走向物理
从物理走向社会
学会学习
一、物体的质量zxxk
第六章 物质的物理属性

## Slide 2
课桌和凳子是由什么材料组成的？
?
课桌和凳子哪个用的木材多？

## Slide 3
组成这些物体的木材、铁叫“物质”。
物理学中把物体所含物质的多少叫做物体的质量，用符号“m”表示。
由上面的观察看出：课桌、凳子含有木材的多少不同；铁钉、大头针含铁的多少也不同。

## Slide 4
kg
比一比，看谁做得好，做得快！
阅读课本，思考并回答下列问题
1、国际单位制中，质量的单位是：_____，符号是____。比千克大的单位是_______，比千克小的单位是___________________.
千克
吨（t）
克(g)、毫克(mg)
1 t =________kg
1 kg =_______ g
1 g =_________ mg
1000
1000
1000

## Slide 5
一个鸡蛋的质量大约____g
一只苹果的质量大约____g
一名中学生的质量约50____
一头大象的质量约6___
50
150
kg
t

## Slide 6: 同学们，请思考一下在日常生活中有哪些测量质量的工具
杆秤
案秤
电子秤
台秤
物理天平

## Slide 7: 实验室里常用的测量质量的工具
托
盘
天
平

## Slide 8
结构

## Slide 10
1、使用天平时，应将天平放在水平台面上。
使用

## Slide 11
2、把游码移至标尺左端的“0”刻线处，再调节横梁上的平衡螺母，使指针对准分度盘中央的刻度线。

## Slide 12
3、测量物体质量时，应将物体放在天平的左盘，

## Slide 13
（1）
（2）
（3）
用镊子向右盘加减砝码；移动游码在标尺上的位置，使指针对准分度盘的中线。

## Slide 14
154.7
此时，右盘中砝码的总质量与标尺示数值之和，即等于所测物体质量。
g
所测物体质量为_______g

## Slide 15
使用方法
（1）使用天平时，应把天平放在水平工作台上。
（2）把游码移至标尺左端的“0”刻线处，再调节横梁上的平衡螺母，使指针对准分度盘中央的刻度线。
（3）测量物体质量时，应将物体放在天平的左盘，用镊子向右盘加减砝码；移动游码在标尺上的位置，使指针对准分度盘的中线。此时，右盘中砝码的总质量与标尺示数值之和，即等于所测物体质量。

## Slide 17: 赛一赛，看哪一组又快又好！
2、把一块冰放入烧杯中，用天平测量它们的质量。待冰熔化为水再测一测，质量改变了吗？
1、用天平测量一块橡皮泥的质量，然后把橡皮泥捏成其它形状后再测一测，它的质量改变了吗？
你发现了什么？

## Slide 19
冰熔化成水,状态变了,它的质量有没有变?

## Slide 21
以上探究活动说明，当物体的____、_______ 、___发生改变时，它的质量_____（不/随着）改变，所以质量是物体的一种属性。
形状
物质的状态
位置
不

## Slide 22: 试一试
1、质量为2×104g的物体，可能是下列物体中的（ ）
A、一头大象
B、一只苹果
C、一台电视机
D、一只蚂蚁
C

## Slide 23: 试一试
2、一根铜棒，在下列情况下，质量会发生变化的是：（ ）
A：把铜棒加热到100℃；
B、钳工用锉刀对它加工；
C、把铜棒轧成一张薄铜板；
D：宇航员把铜棒带到月球上。
B

## Slide 24: 试一试
3、下列说法中正确的是（ ）
A、登月舱从地球到月球质量变小
B、1kg铁比1kg棉花的质量大
C、玻璃杯打碎后，质量不变
D、一杯水凝固成冰后体积变大，质量也变大
C

## Slide 25: 试一试
4、某同学用已调节好的 托盘天平测量体的质量，操作情况如图所示，其中操作错的
是：
（1）_____________________
（2）______________________
物体放右盘砝码放左盘
用手直接拿物体

## Slide 26: 各种天平
电子分析天平
分析天平
电子汽车秤
超微量天平
电子吊秤

## Slide 27
再见