## Slide 1: 第3节 欧姆定律
奔牛初级中学 靳姗姗
苏科版物理 第14章
2020年12月
基于生活化的初中物理实验的教学功能研究

## Slide 3
观察小灯泡
信息快递：
4.8V：小灯泡正常发光时的电压；
0.3A：小灯泡正常发光时的电流。
“4.8V 0.3A”

## Slide 4: 探究通过导体的电流与电压、电阻的关系
注意事项：
1、连接电路时开关应断开；
2、滑动变阻器的接线要一上一下并且实验前应将阻值调到最大阻值处
3、电流表、电压表要注意正负接线柱和量程。

## Slide 5: 1、I与U的关系：
实验 次数 | 电阻R= Ω | 
 | 电压U/V | 电流I/A
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
结论：导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。
控制 导体的电阻R 不变，
改变 导体两端的电压U ，
观察 通过导体的电流I 。

## Slide 6: 2、I与R的关系：
实验 次数 | 电压U= V | 
 | 电阻R/Ω | 电流I/A
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
结论：导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。
控制 导体两端的电压U 不变，
改变 导体的电阻R ，
观察 通过导体的电流I 。

## Slide 7: I-R图像：
Chart: I/A
| 5 | 10 | 15
I/A

## Slide 8
公式：
欧姆定律：
通过导体的电流与导体两端电压成正比，与导体的电阻成反比。
R2
R1
U1
U2
I1
I2

## Slide 9: 电源总电压6V，要让标有“4.8V 0.3A”字样的小灯泡正常发光，需要在电路上串联多大的保护电阻？
让小灯泡正常发光