## Slide 1
电流与电压和电阻的关系

## Slide 2
情境激疑
思考：
怎样让小灯泡变亮？
1.可以增加一节干电池
2.可以移动滑动变阻器滑片，使电路中电阻值变小

## Slide 3
电流大小与哪些因素有关？
电压是形成电流的原因；电阻表示导体对电流的阻碍作用。
知识回顾

## Slide 4
提出问题
流过导体的电流与导体两端的电压、导体的的电阻存在怎样的定量关系呢？
实验方法：控制变量法

## Slide 5
制定计划与设计实验
探究电流与电压的关系：
1.如何保持电阻不变？
电路中接入一个定值电阻
2.测定值电阻两端电压，选择什么器材？
电压表
3.测通过电阻的电流，选择什么器材？
电流表
+
-
实验电路图
V
R
S
A

## Slide 6
制定计划与设计实验
探究电流与电压的关系：
1.如何操作才能寻找出电阻一定时电流与电压的关系？
多次实验寻找普遍规律
2.利用实验电路图1可以完成多次实验吗？
3.那么如何得到多组电压数据？
改变电源电压/串联滑动变阻器
实验电路图1
V
R
S
A
不能测得多组电压值
改进
实验电路图2
V
R
R'
S
A
√
滑动变阻器作用：①改变定值电阻两端电压②保护电路

## Slide 7
制定计划与设计实验
探究电流与电压的关系实验步骤
实验电路图
V
R
R'
S
A
A
B
C
D
+
-
实物图

## Slide 8
进行实验与收集证据
实验电路图
V
R
R'
S
A
实验步骤：
1.检查并摆放器材（按照电路图摆放)
2.连接电路（开关处于断开状态）
2.检查电路（闭合开关前，检查电路中各元件的连接是否正确，并将滑动变阻器的滑片移动到阻值最大处）
3.电路连接无误并加固后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片.
4.记录数据（使电压表的示数分别为0.5V、1 V、1.5V、2V, 并从电流表上读出相应的电流值记录表中)
实验时：手负责移动滑片，眼负责紧盯电压表示数，达到相应电压值后停止移动，记录电流表示数

## Slide 9
分析与论证
电阻R | 10Ω |  |  |  |  | 
电压U/V | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
电流I/A | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
在坐标纸上描点画图，分析图像得出结论
Chart: I/A
| 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
I/A | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2

## Slide 10
实验结论
当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比。

## Slide 11
制定计划与设计实验
V
R
S
A
思考：
此电路图能用来探究电流与电阻的关系吗？
V
R
R'
S
A
√

## Slide 12
制定计划与设计实验
那这个电路图可以用来探究电流与电阻的关系吗？为什么？
V
R
R'
S
A
可以。更换不同的定值电阻，通过移动滑动变阻器的滑片来保证定值电阻两端的电压相同。
滑动变阻器作用：①控制电阻两端电压不变 ②保护电路

## Slide 13
进行实验与收集证据
实验电路图
V
R
R'
S
A
实验步骤：
1.检查并摆放器材（按照电路图摆放)
2.连接电路（开关处于断开状态）
2.检查电路（闭合开关前，检查电路中各元件的连接是否正确，并将滑动变阻器的滑片移动到阻值最大处）
3.电路连接无误并加固后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片
4.首先接入5Ω定值电阻使电压表示数为2V，记录电流表示数；再断开开关，将定值电阻换为10Ω、15Ω，调节滑动变阻器滑片使电压表示数保持2V不变记录数据
实验时：手负责移动滑片，眼负责紧盯电压表示数，达到相应电压值后停止移动，记录电流表示数

## Slide 14
分析与论证
电压U | 2 V |  | 
电阻R/Ω | 5Ω | 10Ω | 15Ω
电流I/A |  |  | 
在坐标纸上描点画图，分析图像得出结论

## Slide 15
实验结论
当导体的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。

## Slide 16
评估、交流与合作
实验过程中遇到了什么问题？如何处理？
实验还有什么不足？
想想议议：
利用“探究电流与电压的关系”的实验数据进行计算U/I，并与电阻R比较，看看电阻R与U/I有什么关系？

## Slide 17
课堂小结
谈谈本节课你有什么收获(●’◡’●)

## Slide 18
学习目标
1. 通过知识回顾，初步认识电压对电流的影响，在推理中建立科学观念和形成科学思维；
2. 通过讨论和设计合理的电路图，在过程中建立物理建模的能力，并理解控制变量法的具体实施过程；根据真实实验现象，形成实事求是的科学态度；
3. 通过实验探究过程和收集、分析实验数据，形成科学探究的精神，能够说出电流与电压、电阻间的正比、反比关系。

## Slide 19
提出猜想
猜想1：
电阻一定时，导体两端的电压越大，导体中通过的电流越大。

## Slide 20
提出猜想
猜想2：
电压一定时，导体电阻越大，导体中通过的电流越小。