## Slide 1
第十五章 第1节
电能表与电功
新北区实验中学 杨丹丹

## Slide 2
这个广告可信吗？需要用什么来证明？

## Slide 3
一、电能表（电度表）
:用来测量电路消耗电能的仪表
议一议
(3) 220V
(5) 6400imp/KWh
(4) 2.5(10A)
(1) 00012.5
电子式电能表
(2) KWh

## Slide 4
每消耗1KW✹h的电能，转盘转动1200圈
感应式电能表

## Slide 5
电水壶工作30s，电子式电能表闪烁 下，则电水壶消耗电能 kW·h
测一测

## Slide 6
消耗的电能转化成什么能了呢？
通过做功的方式可以使能量发生转化
做功是能量转化的量度

## Slide 7
若电流做功100J
则消耗电能100J
转化成的机械能和内能共100J

## Slide 8
电 能
内能
机械能
声能
光能
化学能
其他形式的能
……
电
功
二、电功
电功的大小
=
=
消耗电能的多少
其他形式能的多少
定义：电流所做的功。

## Slide 9
思考：同一部手机，同一充电器充电情况下，分别充电1min和1h，哪次电流做功多？哪次消耗电能多？
影响电功大小的因素？

## Slide 11: 结合“快充”实例 思考：
1. 为了改变相同时间内电池所储存的化学能，高通和华为的方案是什么？OPPO的方案又是什么？
2.除了通电时间之外，试分析电功大小还与哪些因素有关？
电流
电压
通电时间
电功
方法：
控制变量法

## Slide 12
1、如何比较电功大小？
2、应控制哪些量相同？
改变什么量？
活动1：探究W与U的关系？
二、探究影响电功大小的因素
提供器材：
电池
定值电阻若干
灯泡若干
开关导线若干
电流表若干
电压表若干
择哪些器材呢

## Slide 13: 活动1：探究电功与电压的关系
设计方法：
将两 个规格 （“相同”或“不同”）的灯泡 联接入
电路，可保证 和 相同，让灯泡两端 不同，并用 表进行测量。实验时注意观察比较灯泡的 。
通电时间
电压
不同
电压
亮暗
串
学案上画一画设计电路图
电流

## Slide 14
1、如何比较电功大小？
2、应该控制什么量相同？什么量不同？
活动2：探究W与I的关系？
二、探究影响电功大小的因素

## Slide 15: 活动2：探究电功与电流的关系
设计方法：
将两 个规格 （“相同”或“不同”）的灯泡 联接入
电路，可保证 和 相同，让通过灯泡 不同，并用 表进行测量。实验时注意观察比较灯泡的 。
通电时间
电流
不同
电流
亮暗
并
学案上画一画设计电路图
电压

## Slide 16
学案上记录观察到的现象，并写出结论
A组
B组

## Slide 17
结论1：
现象1：
通过用电器的 I和t相同时，用电器两端的U越大，W就越大。
发光较亮的灯泡对应电压表的示数较大。

## Slide 18
通过用电器的U和t相同时，
通过用电器的I越大，W就越大。
发光较亮的灯泡对应
电流表的示数较大。
结论2：
现象2：

## Slide 19
生活经验告诉我们，当电流和电压相同的情况下，通电时间越长，电流做的功_______。
越多
活动3：探究W与t的关系？
总结：
当电压越大，电流越大，通电时间越长时，电功越大。

## Slide 20
①两端的电压
②电路中的电流
③通电时间
成正比。
某段电路上的电功跟这段电路 :
进一步精确的定量实验表明:
表达式：W=U I t
单位：
J
V
A
s
1J=1V·A ·s
1度＝1kW·h=3.6×106J

## Slide 21
电水壶工作时，电压为220v,电流为10A，若持续烧水15分钟把水烧开，则
（1）将消耗多少J的电能，合多少kW·h？
（2）这些电能可供220v 0.2A的日光灯工作多少小时？
例题

## Slide 22
某 oppo移动电源如图所示，输出电压为3.7V,你会计算该电源充满电时所储存的化学能吗？
思考

## Slide 23
电能
其他形式的能
电功
W = UIt
测量
电能表
探究
控制变量
梳理与小结

## Slide 24
1、电功（W）：电流所做的功
实质：电能转化为其他形式的能。
2、电能表—技术参数
3、电功的影响因素:U,I,t
表达式：W=UIt
课堂小结