## Slide 1
物质的三态 温度的测量
教师姓名 冯帅
南京师范大学常州实验学校
2023年9月19日

## Slide 9
一、物质的三态
观察水的三态及其特征
【活动2.1】

## Slide 10
酒精灯及其使用方法
【注意】
【方法】
a、酒精灯外焰温度最高，应用外焰加热。
b、绝对禁止用酒精灯去点燃另一盏酒精灯。
c、酒精灯的火焰必须用灯帽盖灭，不可用嘴吹。
d、万一洒在桌上的酒精燃烧起来，不要惊慌，应立刻用湿抹布扑盖。
一、物质的三态

## Slide 11
【观察思考】
水的三种状态及其特征
固态
液态
气态
【特征】
状态 | 形状(固定/不固定) | 体积(固定/不固定)
冰(固态) |  | 
水(液态) |  | 
水蒸气(气态) |  | 
固定
固定
不固定
固定
不固定
不固定
一、物质的三态

## Slide 12
通常情况下，水都有三种状态，满足一定的条件，其它物质也有不同的状态。
铁水
干冰
碘蒸气
物质从一种状态转变为另一种状态叫什么？
物质处于怎样的状态与什么因素有关？
【思考】
（物态变化）
（冷热程度）

## Slide 13
二、温度
物体的冷热程度，常用字母t表示。
【温度】
A、一切物体有冷热，一切物体有温度
B、越热温度越高，越冷温度越低
【活动】
如何准确的描述物体温度的高低

## Slide 14
摄氏温度
0℃和100℃之间分成100等份,每一等份叫做1摄氏度，记作1℃ 。
100℃
100
0
0℃
100℃
0℃

## Slide 15
三、温度的测量
【思考】
如何精确地比较物体的温度高低呢？
【工具】
温度计
实验用温度计
体温计
寒暑表
金属盒温度计

## Slide 16
实验用温度计
根据液体的热胀冷缩的原理制成的。
1、温度计

## Slide 17
实验用温度计的结构
玻璃外壳
毛细管
玻璃泡
刻度

## Slide 18
℃
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
3、温度计的使用
量程
最低温度？
最高温度？
1℃
～
分度值
110℃
－20℃
量程：温度计所能测量的最高温度和最低温度的温度范围。
分度值：每一小格代表的温度值

## Slide 19
如果所测的温度过高，超出了温度计所能测量的最高温度，会出现什么后果?
想想议议
如果所测的温度过低，低于了温度计所能测量的最低温度，会出现什么后果?
70
60
50
40
30
20
10
70
60
50
40
30
20
10
将测不出温度
使用前应选择量程合适的温度计。
温度计里的液体可能将温度计胀破
！

## Slide 20
温度计选择好以后又该如何使用哪？

## Slide 21
玻璃泡碰到容器壁
玻璃泡碰到容器底
玻璃泡未全浸入液体中
下面这些做法是否正确？为什么？
B
D
C
A
正确

## Slide 22
读数时温度计玻璃泡离开被测液体
读数时

## Slide 23
正确
读数时

## Slide 24
偏大
偏小
正确
下面那种读数正确？为什么？
甲
乙
丙
（俯视）
（仰视）
（平视）

## Slide 25
温度计的使用方法
玻璃泡与被测物体充分接触，不能碰到容器底
或容器壁。
1.温度计浸入被测物体后要稍侯一会儿,等示数稳定后再读数；
2.读数时玻璃泡不能离开被测物质；
3.视线要与液柱上表面相平。
量程 、分度值、零刻度
测量时：
读数时：
测量前：
注意：玻璃泡很脆，不能当做搅拌器！

## Slide 26
20
10
0
记作12℃
读作12摄氏度

## Slide 27
0
10
记作－4 ℃
读作读
负4摄氏度
或零下4摄氏度

## Slide 28
体温计

## Slide 29
水银膨胀能 弯曲处升到直管内。
测体温时
体温计离开人体，水银遇冷收缩，直管内水银来不及退回玻璃泡就在弯曲处 ，故仍然指示原来的温度。
读体温时
使用体温计前要往下用力甩几下。
！
弯曲处
通过
断开
4、体温计

## Slide 30
1.下列现象中不属于物态变化的是 ( )
A.湿衣服变干了
B.烧红的铁变冷了
C.放久的樟脑球变小了
D.掉在手中的雪化成了水
B

## Slide 31
2.如图所示,温度计的读数方法正确的是
(选填“A”“B”或“C”),示数为
℃。
B
48

## Slide 32
3.0℃的冰与0℃的水相比较 ( )
A.0℃的水更冷一些
B.0℃的冰更冷一些
C.0℃的水和0℃的冰冷热程度相同
D.两者状态不同,无法比较冷热程度
C

## Slide 33
4.如图所示,用温度计测量液体的示意图中正确的是（ ）
D

## Slide 34
谢 谢 大 家