## Slide 1: 16.5 电磁感应 发电机

## Slide 2
将导线平行放置在小磁针的上方，闭合开关，当导线中有电流通过时，会发生什么现象？
温故知新
通电导线周围存在磁场

## Slide 3
电
电生磁
磁
N
磁能生电吗？

## Slide 4
观察电风扇的内部结构
磁体
线圈
微型电扇的结构

## Slide 5: 活动一 ：体验“磁生电”现象
1.用手指捏紧插头的两极,旋转电风扇的叶片,你有什么感觉?

## Slide 6: 活动一：观察“磁生电”现象
2.在微型电扇的插头处接一个发光二极管，用手旋转叶片，发现二极管_______。
3.上述实验现象说明利用 ____可以产生_______。
发光
磁场
电流

## Slide 7
利用磁场产生电流的现象叫作电磁感应。
电磁感应产生的电流叫作感应电流。
英国物理学家法拉第从1822年起，经过十年不懈地努力，终于在1831年发现了电磁感应定律。
【总结】
伟大的法拉第

## Slide 8
活动二：探究感应电流产生的条件
蹄形磁铁
灵敏电流计
线圈
导线、开关
小量程电流表俗称灵敏电流计。
借助小量程电流表可以检测出电
路中从几十微安到几毫安的微弱
电流。
器材：

## Slide 9
思考：怎样操作才会产生感应电流呢？
电路连接：

## Slide 10
磁体竖立在线圈中，分别将开关处于断开和闭合状态，使线圈分别：
1、保持静止
2、左右运动
3、前后运动
4、上下运动
5、斜着上下运动
观察灵敏电流计G表指针是否明显偏转，现象记录在表格中。
实验操作：

## Slide 11
开关断开 |  | 开关闭合 | 
运动情况 | G表指针是否明显偏转 | 运动情况 | G表指针是否明显偏转
线圈静止 |  | 线圈静止 | 
线圈左右运动 |  | 线圈左右运动 | 
线圈前后运动 |  | 线圈前后运动 | 
线圈上下运动 |  | 线圈上下运动 | 
线圈斜着上下运动 |  | 线圈斜着上下运动 | 
将现象填入下表：

## Slide 12
可将导体AB想象成一把刀，若它运动时与磁感线相交，则切割磁感线，否则不切割磁感线。
什么叫切割磁感线？

## Slide 13
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路就会产生感应电流。
电磁感应现象
结论1：
物理学家的小故事：
科拉顿为了使磁体不致于影响电流计中的小磁针，特意将电流计放在隔壁的房间里。科拉顿在一边用磁体与线圈中做切割磁感线运动，然后又跑到另一房间里去现察检流计，但每次都得到零结果，最终没有能发现电磁感应现象。令人遗憾。
思维延伸：你还有其他方法产生感应电流吗？

## Slide 14: 活动三 ：探究感应电流的方向的影响因素
猜想：
感应电流的方向可能与磁场方向、导体切割 磁感线方向有关
思考：
感应电流的方向可能与什么有关？
控制变量法

## Slide 15
1、磁场方向不变，改变导体切割磁感线方向
2、导体切割磁感线方向不变，改变磁场方向
3、同时改变磁场方向、导体切割磁感线方向

## Slide 16
感应电流的方向与____方向和________________方向有关。
导体切割磁感线的运动
结论2：
现象：
1、仅改变线圈切割磁感线方向，灵敏电流计指针偏转方向 （相同/相反）；
2、仅改变磁场方向，灵敏电流计指针偏转方向 （相同/相反）。
3、磁场方向、导体运动方向同时改变，感应电流的方向_______（改变/不变）；
磁场
相反
相反
不变

## Slide 17
蹄形磁体
线圈
活动四 ：观察手摇发电机发电
工作原理是：
发电机工作时主要将 能化为 能
机械
电
电磁感应
小灯泡

## Slide 18
1、将小灯泡换成小量程电流表，缓缓地摇动手柄，小量程电流表的指针 ，这表明线圈在磁场中转动时，产生的感应电流的 随时间发生周期性变化，这种电流叫作交变电流，简称交流电。
左右摆动
大小和方向
2、我国生产的交流电，频率为50HZ（即1S内线圈转动50圈），转一圈电流方向改变2次。

## Slide 20
观察发电机的工作过程

## Slide 21
江阴风能发电
长江三峡水电站
电能来源广泛

## Slide 22
手摇发电手电筒

## Slide 23
魔术解密

## Slide 24
小结
电磁感应
决定感应电流方向
在磁场中 做切割磁感线运动
闭合回路 一部分导体
产生感应电流条件
磁场方向
导体切割磁感线运动方向
应用：发电机
交流电：
电流大小、方向随时间周期性变化
能量转化：
机械能→电能和内能

## Slide 25
一旦科学插上幻想的翅膀，它就能赢得胜利。
——法拉第
知识改变命运
学识成就未来
——物理老师