## Slide 1
像优秀电工一样思考
——家庭电路与安全用电
常州市新北区实验中学
张 瑾

## Slide 2
观察与思考
1、视频中发生了什么？
2、视频中这次事故没有导致灾难性的后果，他们是如何处理的？
构建家庭电路“安全防护墙”

## Slide 3
任务一：结构防护墙——认识家庭电路的组成
1、家庭电路主要由哪些部分组成？

## Slide 4
任务一：结构防护墙——认识家庭电路的组成
1、家庭电路主要由哪些部分组成？
进户线
电能表

## Slide 5
任务一：结构防护墙——认识家庭电路的组成
1、家庭电路主要由哪些部分组成？
配电箱
（内有总开关和支路开关）
主要组成：进户线(来自电网的电源线)、电能表、配电箱(内有总开关和支路开关)、插座、用电器等
2、各用电器是如何连接的？这种连接方式有何优势？

## Slide 6
任务一：结构防护墙——认识家庭电路的组成
对照简单电路
NB物理实验
火线(L)
零线 (N)
220 V
进户线
~

## Slide 7
任务一：结构防护墙——认识家庭电路的组成

## Slide 8
信息快递：零线与大地相连，不带电
火线（L）
零线（N）
地线（E）
220 V
220 V
0 V
任务一：结构防护墙——认识家庭电路的组成

## Slide 9
任务一：结构防护墙——认识家庭电路的组成
3、各用电器（灯）和它的开关是如何连接的？还有哪些开关控制它呢？
开关必须安装在火线上

## Slide 10
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
1、人身安全防护
火线
零线
地线
单线触电 安全
小明 小华
思考：如何解救小明？

## Slide 11
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
1、人身安全防护
双线触电 安全 安全
火线
零线
地线
小强 小阳 小军
思考：如何解救小强？
——开关的安装
（开关必须安装在火线上）

## Slide 12
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
2、电路安全防护

## Slide 13
危险：冰箱漏电或因火线破损与金属外壳接触时，会使外壳带电，这时人接触外壳会发生触电
措施：外壳接地后，即使外壳带电，也会从接地线流走，人接触外壳不会触电
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
2、电路安全防护——漏电的应对

## Slide 14
接火线
接地线
接零线
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
2、电路安全防护——三孔插头和三孔插座
左零右火中接地
接火线
接零线

## Slide 15: 画一画：请用笔画线表示导线，将它们安全接入电路，开关只控制灯。

## Slide 16
当电路有电流流入大地时，漏电保护器会自动断开，切断电路。
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
2、电路安全防护——漏电保护断路器

## Slide 17
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
2、电路安全防护——空气断路器
空气断路器的优点之一是，在排除电路短路或电路过载后，只要将扳手推到上方就能恢复正常，操作十分简单。
早期使用熔点较低的熔丝熔断器，当电路过载或短路时,熔断器中的熔丝就会熔断，从而切断电路,可以保护电路安全。现在普遍使用的是空气断路器。

## Slide 18
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
2、电路安全防护——影响电路安全的原因：电路短路
电路短路：连接电路时误将火线和零线直接连通，或电线和用电器的绝缘皮破损，导致火线和零线直接连通等。

## Slide 19
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
2、电路安全防护——影响电路安全的原因：电路过载
电路过载：电路中同时工作的用电器越多，电功率越大，干路电流就越大，当干路电流增大到一定程度时，细铜丝上的易燃纸条就会被点燃。可以想象，如果家庭电路发生过载，后果将会十分严重。

## Slide 20
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
3、电路安全检测——测电笔
约2MΩ
小灯泡

## Slide 21
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
3、电路安全检测——测电笔
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测电路。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。

## Slide 22
任务二：自动防护墙——探究安全装置的工作原理
3、电路安全检测——电子测电笔

## Slide 23
任务三：做一名安全可靠的电工！

## Slide 24
电路安全，人人有责。
多些细心，少份悔恨。
用电有度，家居无忧。