## Slide 1
综合与实践
第五章 一次函数
杆秤中的数学密码mima

## Slide 5
分析杆秤称物的数学原理
如图，可以将秤砣质量看成m，重物用M表示，重物在杠杆上支点距离用L1表示，秤砣到杠杆支点的距离用L2表示（重力G=mg)
问题1：在理想状态下,称砣和重物对支点的力矩各是多少？
称砣对支点的力矩：m1gL1 重物到支点的力矩：mgL2
问题2：当杆秤属于平衡时应该满足什么条件？
问题3：在杆秤称量过程中，有哪些量不变？哪些量会变化？这些变量之间存在怎样的一种关系？
m1gL1=m2gL2
不变的量：m1,L2 变化的量L1,m

## Slide 6
任务二：探索杆秤与数学的联系，建立数学模型
活动3：实验操作
保持提纽位置不变，秤砣20g质量固定，重物质量m分别为50g,100g,150g,200g,重物到提纽距离固定为2cm,观察称砣到提纽的距离变化
m | 50 | 100 | 150 | 200
L1 |  |  |  | 
实验小组记录数据
根据表格中记录的数据，在下列坐标系中画出函数图像
借助表格和图像，判断函数类型
利用这些量证明函数类型的正确性

## Slide 8
m | 50 | 100 | 150 | 200 | ......... |  | 
2cm
10g
20220g0
20g
活动4

## Slide 12
任务三 利用所学知识，自主设计简易杆秤
活动五
按要求设计一款简易的杆秤
制作过程中思考：
（1）当杆秤的称杆确定时，杆秤的最大称重值与秤砣的质量有什么关系？
在称杆长度不变的情况下，称砣越重，最大称重值就越大。
（2）在保持秤杆、秤盘和秤砣不变的基础上，如何使称重范围更大？
把提纽的位置向靠近秤盘的方向移动，这会缩短"重物的力臂"，同时增长"秤砣的力臂"秤砣的力臂越长，能平衡的重物就越重

## Slide 14
杆秤在数学中的应用