## Slide 1: 不等臂天平能 称重吗？

## Slide 3
称会骗人吗？
杆秤称如何实现称重？
杠杆平衡条件：F1l1=F2l2（F=Mg）
为何秤砣重量未改变，却能测量不同物体重量？

## Slide 5: 等臂天平可以交换物、码的位置却仍保持平衡， 你能借助杠杆原理说说为什么吗？
当天平平衡时，物品和砝码的质量有什么样的关系？
交换物品和砝码的位置会发生什么？
杠杆平衡条件：F1l1=F2l2（F=Mg）
等臂天平（Balance）：
支点（轴）在天平梁的中心，两边的臂长完全相等。测量时，一端放待测物体，另一端放标准砝码，通过平衡来测定质量。
不等臂天平（秤，Scale）：
依据不等臂杠杆原理制成。它的臂长不相等，通常通过移动秤砣（砝码）在杠杆上的位置来达到平衡。我们日常使用的杆秤就是最典型的不等臂衡器。
天平平衡条件：M1l1=M2l2

## Slide 6: 若仅知道不等臂天平臂长之比， 你能通过一次测量快速求出物体重量吗？
天平平衡条件：M1l1=M2l2
等臂天平（Balance）：
支点（轴）在天平梁的中心，两边的臂长完全相等。测量时，一端放待测物体，另一端放标准砝码，通过平衡来测定质量。
不等臂天平（秤，Scale）：
依据不等臂杠杆原理制成。它的臂长不相等，通常通过移动秤砣（砝码）在杠杆上的位置来达到平衡。我们日常使用的杆秤就是最典型的不等臂衡器。

## Slide 7: 若仅知道不等臂天平臂长之比， 你能通过一次测量快速求出物体重量吗？
天平平衡条件：M1l1=M2l2
若 l1： l2 =m：n， M1l1=M2l2可化为
M1· ·l2 =M2l2
M1= M2
利用了消元的思想
若不知道不等臂天平臂长及比例， 你还能通过一次测量求出物体重量吗？为什么？
通过多次测量求出物体重量吗？你能设计出测量方案吗？

## Slide 8: 提示： 等臂天平可以交换物、码的位置却仍保持平衡， 不等臂天平能做到吗？交换后会发生什么？
天平平衡条件：M1l1=M2l2
测量方案构思
思考：
Q1:等式中存在几个未知量？
Q2:在测量过程中，可以得到哪个量？
Q3:怎样可以减少未知量？
方案1
方案2
方案3
……

## Slide 9
如何才能使其重新平衡？
通过记录砝码位于不同位置的重量，你有什么发现？
 | 组1 | 组2 | 组3 | 组4 | 组5 | 组6 | 组7 | 组8
左物右码 （M2） |  |  |  |  |  |  |  | 
左码右物 (M3) |  |  |  |  |  |  |  | 
试一试：调换物品与砝码位置测量，将砝码重量分别记为M2 、 M3
M3与M2的乘积似乎都一样
你有什么猜想？

## Slide 10: M1l2 · M1l1 = M3l1 · M2l2 => M1· M1 =M3 · M2
恭喜你们，
发明了复称法！
测量方案构思
实验复盘：
第一次测量后我们得到式子： M1l1=M2l2
第二次测量后我们得到式子： M3l1=M1l2
Q：我们希望保留什么量，消去什么量？
如何做？
M12 = M3 · M2
，即M1=

## Slide 11: 测量方案应用
小明使用实验室的等臂天平进行测量时，发现他的天平其配套砝码是准确的，但校准平衡且规范操作后，同一物体测量结果与其他天平仍不同.小明猜测可能是天平的支点发生了偏移．
在对一个物体进行测量时，小明在第1次测量后，交换物码位置进行了第2次测量，第2次测量未使用移动游码。第一次测量结果为48g，第二次测量结果为50g，该物品的实际重量为？

## Slide 12
天平平衡条件：M1l1=M2l2
测量方案构思
思考：
Q1:等式中存在几个未知量？
Q2:在测量过程中，可以得到哪个量？
Q3:怎样可以减少未知量？
方案1
方案2
方案3
……

## Slide 13: 小结
研究过程
等臂天平称重
已知臂长的不等臂天平称重
已知臂长之比的不等臂天平称重
未知知臂的不等臂天平称重
实践应用
数学思想、方法、知识基础
等式的性质
代入求值、代数推理
代数推理、方程组、消元
合情推理
、特殊到一般

## Slide 14: 谢谢观看

## Slide 15: 方案1

## Slide 16: 方案1

## Slide 17: 方案1
恭喜你们，
发明了替代法！

## Slide 18: 方案2

## Slide 19: 方案2

## Slide 20: 方案2
恭喜你们，
发明了减码法！

## Slide 21: 方案3
天平平衡条件：M1l1=M2l2
你发现，
右边的砝码重量：左边的砝码重量=2：3！

## Slide 22: 方案3
于是你认为，
右边的物品重量：左边的砝码重量=2：3！
恭喜你们，
借助杠杆原理及比例
求出了物体重量！

## Slide 23: 内页标题文字

## Slide 24
思维延伸

## Slide 25
称会骗人吗？
杆秤称如何实现称重？
杠杆平衡条件：F1l1=F2l2（F=Mg）
L2
L1

## Slide 26
称会骗人吗？
杠杆平衡条件：F1l1=F2l2（F=Mg）
L2
L1
L2
L1