## Slide 3
高水位报警器的工作原理
低水位报警器？
水位下降
发出警报
    ？
浮球下降
横杆下降
刚好到达警戒水位
水位上升
浮球上升
横杆抬升
刚好到达警戒水位
开关闭合
发出警报
形成通路
开关闭合
形成通路

## Slide 4
1.任务目标：将高水位报警器改为低水位报警器。
2.任务要求：利用记号笔在工程笔记2中画出需要改动的元件，以及是如何改动的。
工程笔记2：设计低水位报警器

## Slide 5
开关的秘密
1
2
3
弹片弹起：开关闭合—形成通路
弹片按下：开关断开—形成断路
1
2
3
弹片弹起：开关断开—形成断路
弹片按下：开关闭合—形成通路

## Slide 6
1.根据设计图，在原有高水位报警器基础上改装。
2.测试，检验效果。
3.记录问题，尝试改进。
改造低水位报警器，并测试改进。

## Slide 7
如何才能实现双水位监控呢？

## Slide 8
加一加：实现双水位监控
1.共同搭建：组际合作，将两套装置分别放入同一水槽内。
2.明确分工：一组负责高水位监测，一组负责低水位监测。
3.联合测试：观察两套装置是否各司其职、功能互补。

## Slide 9
鱼缸双水位自动化监控测试

## Slide 10
拓展应用
河道太阳能防汛水位监测站
（超声波+声光报警）
锅炉水位报警器
（电极探针 + 工业报警仪表）
宠物饮水机
（声光报警 + 自动停泵）

## Slide 11
课后实践：
自主查阅、了解水库多级水位的相关知识，并设计一个多级水位报警器。